Требования к макетам РА «Миллениум»

| № | Требование | Полиграфия | Наружная реклама | Плоттерная резка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формат файлов | .cdr не старше 13, .tiff | .cdr, .tiff | .cdr не старше 13, |
| 2 | Масштаб | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 3 | Цветовая модель | CMYK | CMYK | без цветовой заливки, только сверхтонкие абрисы (hairline), только замкнутые линии |
| 4 | Черный цвет | 0;0;0;100 | 50;50;50;100 | - |
| 5 | Поля на вылет | не менее 2 мм | не менее 5 мм | - |
| 6 | Отступ от обрезного края для значащих элементов | не менее 5 мм, для многостраничной продукции не менее 10 мм | не менее 2 см | не менее 2 см |
| 7 | Шрифты | Переведены в кривые, в растр | Переведены в кривые, растр | Переведены в кривые |
| 8 | Растровая графика внутри файлов | Переведена в CMYK, 300 dpi | Переведена в CMYK, 100-150 dpi | Отсутствует |
| 9 | Размер шрифта | не менее 7 pt | не менее 0,5 см | не менее 0,5 см |
| 10 | Толщина линии минимально | 0,1 мм | 1 мм | расстояние между линиями не менее 2 мм |
| 11 | Разрешение | 300 dpi | 100-150 dpi | - |
| 12 | Размер листа для контурной резки в мм | А3 самоклейка 265*380 А4 самоклейка 255*175 А3+ 270*400 А4+ 190*280 А4 стандарт 174*252 |  |  |
| 13 | Рамка по контуру | Без рамки по контуру | 0:0:0:30 Сверхтонкий абрис |  |

Перевод растровых изображений в векторные  - от 200 руб.

Мы не проверяем грамотность, достоверность, авторство фотографий и иллюстраций в макетах заказчика и претензий по этому поводу не принимаем.

За качество печати макетов, присланных в форматах .pdf, .ai, .eps ответственности не несем.